## Slide 1
февраль 2012 г.
Материалы для участников конкурса на разработку Scoping Study
Эльконский горно-металлургический комбинат Разработка месторождений Зоны Южная c возможным вовлечением месторождения Северное.

## Slide 2
Запасы Эльконского ураеново-рудного района являются одними из крупнейших в мире (342 тыс. т урана, или 6% извлекаемых мировых запасов). В рудах также содержатся золото, серебро, молибден, ванадий.
Уран представлен упорным урановым минералом – браннеритом, а тонкодисперсное золото заключено в пирите. Вмещающие породы характеризуются высоким содержанием кислотоёмких минералов – карбонатов и хлоритов.
Для отработки месторождений Эльконского ураново-рудного района в 2007 году было создано ЗАО «Эльконский горно-металлургический комбинат».
ЗАО «Эльконский ГМК» является дочерней структурой Уранового холдинга ОАО «Атомредметзолото» (100% акций), который, в свою очередь, является дочерней структурой Государственной корпорации «Росатом» (100% акций).
  Введение
Проект строительства Эльконского ГМК имеет государственную поддержку. Строительство Эльконского ГМК - составная часть проекта «Комплексное развитие Южной Якутии», цель которого создание в Якутии нового крупного промышленного района на базе объектов гидроэнергетики, электросетевой и транспортной инфраструктуры. Государством выделено финансирование, достаточное для требуемой доразведки, проектирования Эльконского ГМК мощностью 5 млн.т руды в год и строительства объектов внешней инфраструктуры».
В рамках государственно-частного партнерства ЗАО «Эльконский ГМК» проводит геологоразведочные работы, научно-исследовательские работы, подготавливает необходимые исходные данные для Trade-of Study, Scoping Study по международным стандартам.
Целью разработки документации в соответствии с международными стандартами, является привлечение части финансовых ресурсов от иностранных инвесторов, наряду с госбюджетом РФ как основным источником. При этом документация должна разрабатываться с учетом будущего воплощения проекта в России и должна удовлетворять как требованиям действующих Российских нормативных документов, так и международным стандартам и действующему законодательству в области экологии и охраны труда.

## Slide 3
Эльконский урановорудный район
Разведанные геологические запасы урана Эльконского УРР – 342 тыс. т с содержанием 0.147%
Геологические ресурсы Зоны Южная - 229 834 т урана при содержании 0.143% (JORC)
Общая характеристика | 
Эльконский урановорудный район | 
Геологические запасы урана (В+C1+C2) | 342 тыс.т
Геологические запасы золота | 191 т
Проект Элькон | 
Геологические запасы урана (В+C1+C2) | 319 тыс.т
Геологические запасы золота | 170 т
Зона Южная (первоочередной проект ) | 
Геологические ресурсы урана (Measured, Indicated, Inferred) | 230 тыс.т
Геологические ресурсы золота | 89 т
Извлекаемые ресурсы Эльконского УРР достигают 5.6% мировых ресурсов
Chart: 
| Россия | Прочие страны | Элькон | Другие
 | 5740 | 309.9 | 256.4
Запасы
Эльконского ГМК
  Место проекта Элькон в мировых запасах урана

## Slide 4
  Эльконский урановорудный район
Якутск
Нерюнгри
Алдан
Томмот
Ближайший населенный пункт – город Томмот с населением 8.7 тыс. человек. Томмот соединен железнодорожной веткой с Байкало-Амурской магистралью и Транссибирской магистралью. Автомобильная дорога и линия электропередач проходят в 10 км севернее месторождения.
Из истории разработки месторождения:
  Открытие месторождения: 1960
  Геологоразведочные работы: 1960-1980

## Slide 5
Элькон
Эльконское
плато
Курунг
Непроходимое
Дружное
Зона Южное представляет собой протяженную на 20 км крутопадающую маломощную (первые метры) рудную зону
  Геологическая карта Зоны Южная
Зона Южная, как ураноносная структура, образовалась вдоль крупного Южного разлома архейско-протерозойского заложения, который неоднократно подновлялся в последующие периоды тектоно-магматической активизации. В плане Зона Южная представляет собой выпуклую дугу общего северо-западного простирания от 290° до 315° (в среднем – 305°), с падением на юго-запад под углами 55°-80°.
Геолого-геофизическими методами зона прослежена по простиранию на 37 км. В ее центральной части протяженностью 20.7 км, по максимальной изученности и рудоносности, выделяются месторождения: Элькон, Эльконское Плато, Курунг, Непроходимое, Дружное.

## Slide 6
Месторождение | Категория геологических запасов (ГКЗ), ресурсов (JORC) |  | Запасы руды в блоках, тыс.т | Уран |  | Золото |  | Серебро |  | Молибден | 
 |  |  |  | сред. сод-е, % | запасы, т | сред. сод-е, г/т | запасы, кг | сред. сод-е, г/т | запасы, т | сред. сод-е, % | запасы, т
Зона Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Элькон | ГКЗ-1981 (C1+C2)* |  | 11 194 | 0,196 | 21 958 | 0,74 | 8 318 | 12,19 | 136,4 |  | 
 | Ресурсы JORC-2010** |  | 21 084 | 0,143 | 30 176 | 0,48 | 10 024 | 4,30 | 90,6 |  | 
Эльконское Плато | ГКЗ-1981 (В+C1+C2) |  | 41 666 | 0,154 | 64 285 | 0,79 | 33 039 | 11,00 | 457,1 |  | 
 | Ресурсы JORC-2010 |  | 50 487 | 0,142 | 71 492 | 0,54 | 27 274 | 7,20 | 362,5 |  | 
Курунг | ГКЗ-1981 (В+C1+C2) |  | 34 584 | 0,159 | 54 849 | 1,00 | 33 039 | 13,22 | 457,1 |  | 
 | JORC-2010 |  | 31 710 | 0,140 | 44 370 | 0,67 | 21 154 | 9,19 | 291,5 |  | 
Непроходимое | ГКЗ-1981 (C2) |  | 18 079 | 0,119 | 21 486 | 1,40 | 26 288 | 7,00 | 127,0 |  | 
 | Ресурсы JORC-2010 |  | 10 404 | 0,132 | 13 737 | 0,79 | 8 186 | 7,31 | 76,011 |  | 
Дружное | ГКЗ (C1+C2) |  | 71 188 | 0,134 | 95 238 | 0,60 | 42 833 | 8,53 | 607,1 | 0,076 | 41 632
 | Ресурсы JORC-2010 |  | 47 162 | 0,149 | 70 055 | 0,48 | 22 640 | 5,36 | 252,8 | 0,028 | 13 178
Зона Южная, итого по категориям | ГКЗ-1981 (В) |  | 5 181 | 0,167 | 8 672 |  |  |  |  |  | 
 | Ресурсы JORC Measured (измеренные) |  | 16 504 | 0,136 | 22 516 | 0,72 | 11 947 | 8,86 | 146 | 0,028 | 205
 | ГКЗ-1981 (C1) |  | 38 438 | 0,142 | 54 783 | 0,86 | 33 052 | 12,16 | 467,4 | 0,052 | 7 049
 | Ресурсы JORC Indicated (исчисленные) |  | 38 111 | 0,128 | 48 822 | 0,50 | 19 100 | 6,08 | 231,8 | 0,032 | 2 500
 | ГКЗ-1981 (C2) |  | 133 092 | 0,146 | 194 361 | 0,81 | 107 977 | 9,90 | 1 316,6 | 0,083 | 34 583
 | Ресурсы JORC Inferred (предполагаемые) |  | 106 232 | 0,149 | 158 496 | 0,55 | 58 231 | 6,54 | 695,3 | 0,028 | 10 473
Зона Южная, всего | ГКЗ-1981 (В+C1+C2) |  | 176 711 | 0,146 | 257 816 | 0,80 | 141 029 | 10,10 | 1 784,0 | 0,076 | 41 632
 | Ресурсы JORC-2010 (Cut off U– 0.08%) |  | 160 837 | 0,143 | 229 834 | 0,56 | 89 278 | 6,67 | 1 073,4 | 0,028 | 13 178
Зона Северная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Северное | C2*** |  | 39 272 | 0,149 | 58 566 | 0,70 | 29 220 | 12,40 | 485,5 |  | 
 | Ресурсы JORC-2011 *** (исчисленные и предполагаемые) (Cut off U– 0.08%) |  | 55 102 | 0,173 | 95 380 | 0,39 | 21 721 | 7,43 | 409,5 |  | 
Зона Интересная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Зона Интересная |  | ГКЗ-1968 (В+C1+C2)**** | 795 | 0,354 | 2 814 | 0,40 | 320 |  |  |  | 
Эльконский урановорудный район, всего |  |  | 216 778 | 0,147 | 319 186 | 0,78 | 170 244 | 10,47 | 2 269,5 | 0,076 | 41 632
* запасы утверждены ГКЗ в 1981 году, числятся в Госбалансе; согласно требованиям ГКЗ необходим пересчет и переутверждение запасов ** ресурсы (запасы), оцененные по кодексу JORC в рамках подготовки ТЭО разведочных кондиций, июнь 2010 г. *** авторская оценка 1986 года, запасы не утверждены, но числятся в Госбалансе, *** ресурсы, оцененные в рамках создания блочной модели **** запасы утверждены ГКЗ в 1968 году, числятся в Госбалансе; согласно требованиям ГКЗ необходим пересчет и переутверждение запасов
  Сводная таблица геологических запасов (ГКЗ) и ресурсов (JORC)
  урана и попутных компонентов месторождений
  Эльконского рудного узла

## Slide 7
Средние содержания химических компонентов, С > 1%
Средние содержания химических компонентов, С < 1%
Chart: 
| SiO2 | Al2O3 | K2O | CO2 | CaO | Fe2O3 | Sобщ. | MgO | Na2O
 | 58 | 12 | 7.2 | 4.9 | 4.6 | 3.9 | 2.2 | 1.7 | 1.5
Chart: 
| Sсульф. | FeO | TiO2 | P2O5 | U | V2O5 | MnO
 | 0.92056 | 0.84 | 0.8 | 0.5 | 0.11 | 0.069444 | 0.043667
Chart: 
| Au | Ag
 | 0.8 | 5.8
Средние содержания сопутствующих компонентов
На месторождении Дружное в качестве сопутствующего полезного компонента присутствует
Мо (Cср-0.085%)
Урановые минералы представлены
браннеритом, титаносиликатами и окислами урана с незначительными количеством коффинита и урансодержащего лейкоксена
Минеральный состав рудовмещающих метасоматитов
КПШ (микроклин, ортоклаз) — 35-40%
плагиоклазы (олигоклаз, альбит) — 10-15%
кварц — 30-35%
карбонаты (ферродоломит, кальцит) — 6-11%
слюды (мусковит, серицит) — 3-4%
рудные минералы (пирит, марказит, урановые минералы) — 2-3%
акцессорные — апатит, циркон, анатаз, рутил, сфен
пелитовое вещество – 1-2%
Комплексные золотоурановые руды месторождений Зоны Южная относятся к одному технологическому типу – трудно вскрываемых руд алюмосиликатного состава
  Вещественный состав, технологические свойства руд

## Slide 8
  Продуктивная зона Южного разлома представляет уплощенный линейный рудный штокверк, внешний контур которого, в целом, соответствует геологическим границам распространения пирит-карбонат-калишпатовых метасоматитов. Мощность зоны - 10-30 м, протяженность - 21 км. Вертикальный размах оруденения превышает 2 км.
  Продуктивная зона
  Рудные залежи
  Рудные тела
  Рудные залежам отвечают системы тектонических швов, контролирующих рудные тела. Мощность рудных залежей – первые метры, протяженность достигает несколько километров, вертикальный размах – сотни метров.
  Рудные тела - это обособленные скопления урановых руд, приуроченные к отдельным тектоническим швам или сближенным трещин и оконтуренные по данным опробования. Протяженность рудных тел изменяется от 20-30 до 650-700 м при мощности от десятков сантиметров до 2-5 метров. Вертикальный размах составляет 200-350 м. Максимальные размеры рудных тел по склонению - до 800-1000 м.
  Рудные тела могут быть выделены только на горизонтах горных выработок и в восстающих, т.е. по весьма плотной сети наблюдений.
  В целом, продуктивная (рудная) зона Южная представляет собой уплощенный линейный штокверк и по своему строению относится ко II-й группе сложности. Внутреннее распределение урана внутри зоны соотвествует III-ей, реже IV-ой группам сложности. Поэтому построение каркасных моделей в формате 3D, при достигнутой сети разведочных работ (опробования), оказалось возможным только по бортовому содержанию урана 0.01%.
  Построение геолого-математической модели Особенности геологии месторождений Зоны Южная

## Slide 9: Укрупненный план реализации проекта
Строительство
Производство U
Рекультивация
Выбор ключевых вариантов
реализации проекта.
Решение о детальной
проработке данных вариантов
реализации проекта.
Выбор оптимального варианта. Решение о детальной проработке данного варианта реализации проекта
(Решение о начале разработки
проектной документации ТЭО).
Рассмотрение результатов Scoping study.
Решение о запуске предприятия в эксплуатацию
Решение об участии
в проекте.
Решение о проведении
предварительных
исследований
Решение о выводе предприятия из эксплуатации
Решение о закрытии проекта
А
1.0
А
2.0
В1.1
В2
С1
Инвестиционная фаза
А1
Принятие решения о приостановке проекта. Разработка Scoping study.
2007
ГРР и подсчет запасов з. Южная
Управление проектом
Решение о строительстве предприятия
Выбор оптимального варианта реализации проекта. Решение о детальной проработке данного варианта
А2
В1
В3
С2
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
ОБИН
Проектиро-вание
Проектиро- вание и госэкспертиза
SS
PFS
Заяв-ка на финансирование, лицензии
ТО PFS
FS
Оптимизация
2025-ХХХХ
ХХХХ+2
ХХХХ+1
ГРР и подсчет запасов м. Северное
Доинвестиционная фаза
Постинвестиционная фаза
2006
Этап 3.
ТЭО
Этап 4.
Проектирование и строительство
Этап 5.
Эксплуатация
Этап 6.
Рекультивация
Pre-conception
Scoping Study
PFS
FS
Designing and Construction
Operation
Site restoration
PFS
SS
Этап 2.
ОБИН
Этап 2.1.
Концепция
Этап 2.2
ОБИН
ОНИ
ТЭД
ТЭП
Строительство
Добыча руды
Этап 0.
Предкон-цепция
Этап 1.
Концепция
Решение о возобновлении проектирования после SS либо после PFS

## Slide 10
Предконцепция
PFS
ОБИН
Проектирование
ТЭР ВНИПИПТ подтверждена «+» экономика проекта
Подготовлена заявка в ИФ РФ
ГРР зоны Южная
2008
2009
2010
Продвижение заявки на получение средств ИФ РФ
Утвержден паспорт КРЮЯ
Получен I транш средств ИФ РФ
Завершение разработки ОБИН
Попытка оптимизировать проект на основе best practice
ТЭР
Оценка запасов, ТЭО П.К.
Причины разработки Scoping Study (часть 1)
  При разработке ОБИН ОАО «ВНИПИпромтехнологии» была принята неоптимальная схема вскрытия месторождений Зоны Южная (двумя каскадами, 13-ю вертикальными стволами, скиповым подъемом и ж/д по поверхности) и другие технические решения, что не позволило получить проектное решение с положительной экономикой.
  В 2010 - 2011 г. на основе материалов ОБИН компанией Hatch выполнена PFS. При этом на результат существенно повлияли следующие факторы:
  При создании горной модели, с помощью МСО Datamain, использовалась стандартная, фиксированная по размерам, ячейка-блок, в результате чего из дальнейшей оценки были исключены запасы в рудных телах менее 1 м. Также были исключены изолированные и потерянные в недрах запасы. Всего осталось (до гор. -700 м): руды 61 606 тыс. т, урана – 83 341 т.
  Требовалось согласовывать решения c ОАО «ВНИПИпромтехнологии».
  В рамках имеющихся ограничений попытка оптимизации проекта не увенчалась успехом.
2011
2012
Оптимизация технических решений, заложенных в ОБИН и проект
Scoping
Study
ТЭС
Проектирование
История проекта

## Slide 11
Предконцепция
PFS
ОБИН
Проектирование
ТЭР ВНИПИПТ подтверждена «+» экономика проекта
Подготовлена заявка в ИФ РФ
ГРР зоны Южная
2008
2009
2010
Продвижение заявки на получение средств ИФ РФ
Утвержден паспорт КРЮЯ
Получен 1 транш средств ИФ РФ
Завершение разработки ОБИН
Попытка оптимизиро-вать проект на основе best practice
ТЭР
Оценка запасов, ТЭО П.К.
Причины разработки Scoping Study (часть 2)
  ТЭО кондиций было значительно переработано:
  Сохранена большая часть запасов в рудных телах мощностью 1 м и меньше, за счет использования для оконтуривания рудных тел элементарного подсчетного блока (ЭПБ). Эксплуатационные запасы: руды - 177 444 тыс. т, урана – 205 732 т).
  Применена схема вскрытия с 4-мя вертикальными и 2-мя наклонными стволами и выдачей руды на РПК ленточным конвейером).
  Ограничение по срокам разработки (конец 2011 года), не позволило полностью оптимизировать проект, но был достигнут значительный прогресс по экономике (NPV: – 18 млрд. руб.).
  Для полного исследования всех вариантов развития проекта в новых сценарных условиях, сложившихся после событий в Японии, принято решения о разработке Scoping Study с пересмотром концепции проекта и максимальным применением современных технических решений.
  В качестве первого этапа Scoping Study разработан ряд технико-экономических сравнений (ТЭС), результаты которых будут переданы подрядчику, как исходные данные для разработки Scoping Study.
2011
2012
Оптимизация технических решений, заложенных в ОБИН и проект
Scoping
Study
ТЭС
Проектирование
История проекта

## Slide 12
  Выполнены НИОКР и ТЭС, которые должны обеспечить исходные данные для дальнейшего проектирования Эльконского ГМК на основе оценки альтернативных вариантов освоения месторождения.
  Для выполнения данных работ одновременно были привлечены силы ряда российских (СПб-Гипрошахт, РУСБУРМАШ и др.) и международных (CSA Global, MiningPlus, FLSmidth, Hatch, WorleyParsons и др.) консультационных и инжиниринговых компаний.
  Планируется, что промежуточные результаты, полученные по ходу выполнения НИОКР и ТЭС, дадут возможность на рубеже 2011-2012 гг. разработать Scoping Study и найти, с его помощью, оптимальный вариант развития проекта, что также даст возможность, в дальнейшем, параллельно с оптимизацией показателей проекта в целом, ускоренными темпами выполнить проектную документация на первую очередь его освоения.
2011
2012
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
НИОКР
Разработка технико-экономических сравнений
Разработка Scoping Study
Оптимизация
Проектирование
Проектирование
Оптимизационные решения.
  Работы выполняемые в настоящее время

## Slide 13
13
1.
Оценка и подтверждение запасов
2.
Разработка проектной документации
3.
Поддержка проекта привлечения инвестора
Оценка и подтверждение запасов
Подготовлены электронные Базы данных месторождений Зоны Южная и месторождения Северное.
Проводятся геологоразведочные работы на месторождениях Эльконского урановорудного района : Эльконе, Непроходимом, Дружном, Северном (всего пробурено 100 806.1 м скважин)
Разработаны геолого-математические (блочные) модели месторождений Зоны Южная и месторождения Северное, выполнена оценка ресурсов по кодексу JORC.
По месторождениям Зоны Южная подготовлен отчет о ресурсах в соответствии с кодексом JORC.
Разработано и передано на рассмотрение в ГКЗ ТЭО кондиций месторождений Зоны Южная.
Разработка проектно-сметной документации
НИОКР
Проведены п/промышленные испытания на пробе 50 т.
Проведены полупромышленные испытания схемы с атмосферным сернокислотным выщелачиванием руды в непрерывном режиме на пробе 500 тонн.
- Разработана технологическая схема переработки руды.
- Разработан технологический регламент.
- Выполнена программа НИОКР для Scoping Study.
Проведены инженерно-геологические изыскания под объекты строительства комбината.
Поддержка проекта привлечения инвестора
Разработаны Технический отчет PFS и Отчет для принятия решений по инвестициям .
Организован визит японской делегации на месторождения и место строительства комбината.
Выполненные мероприятия (по состоянию на 25.01.2012)

## Slide 14
В 2011 году уменьшились возможности для выхода на рынок проектов с высоким уровнем себестоимости из-за аварии на АЭС «Фукусима», которая привела к снижению цен на уран на 30%
Chart: 
| 01/17/2011 | 01/24/2011 | 01/31/2011 | 02/14/2011 | 02/21/2011 | 02/28/2011 | 03/14/2011 | 03/21/2011 | 03/28/2011 | 04/18/2011 | 04/25/2011 | 05/16/2011 | 05/30/2011 | 06/13/2011 | 06/20/2011 | 06/27/2011 | 07/18/2011 | 07/25/2011 | 08/15/2011 | 08/22/2011 | 08/30/2011
Цена U3O8, долл/фунт | 68 | 70 | 73 | 72.25 | 68.75 | 69.75 | 60 | 60 | 62.5 | 57.25 | 55.5 | 57.75 | 57.5 | 54.75 | 54.5 | 54.25 | 53.5 | 51.5 | 50.5 | 50.5 | 48.85
-30%
Динамика цен в 2011 году на U3O8, долл./фунт
Для реализации проекта, в изменившихся условиях, выполнены работы по оптимизации проекта: разработка НИОКР, технико-экономических сравнений. Планируется выполнить Scoping Study, с оптимизацией технических решений (оптимизация графика ввода предприятия в эксплуатацию, технических решений по горной части, технологии), и изменить экономические параметры проекта в итоге этой работы.
  Влияние аварии на АЭС «Фукусима» на проект
14

## Slide 15
  Предложения по оптимизации.
  Оптимизация схемы вскрытия и порядка отработки месторождений
Прежний вариант схемы вскрытия
Вариант вскрытия 12ю вертикальными стволами
(ОБИН, Технический отчет PFS)
Вскрытие 4-мя вертикальными стволами и 2-я уклонами (ТЭО кондиций, ТЭС обоснования оптимальной годовой производительности горных работ.)

## Slide 16
Для сокращения затрат на транспортировку горной массы из рудника до РПК, в ТЭО К перемещен РПК на 4 км ближе к месторождению, для транспортировки руды применен конвейерный уклон, с выходом на поверхность в районе РПК, оснащенный канатно-ленточным конвейером METSO, годовой производительностью до 7 млн. т. по руде.
  Предложения по оптимизации. Перенос РПК ближе к месторождению и применение конвейерного уклона

## Slide 17: Предложения по оптимизации. Этажно-камерная система разработки с подэтажной отбойкой и донным выпуском руды
эгмк
Размеры эксплуатационного блока от 100м х 60м до 300 х 60м
Производительность эксплуатационного блока составляет 1 млн. тонн/год и более
Используется мощная погрузо-доставочная техника, дистанционное управление
Погрузка руды производится только на горизонте доставки
Способ подготовки универсален и позволяет применять любую из систем разработки в зависимости от горно-геологических условий
Проведение подэтажных штреков и выработок днища блока, бурение скважин из подэтажей, взрывание
Выпуск отбитой руды из очистных камер, доставка горной массы через орты - заезды в днище блока
Закладка выемочных камер смесями на основе хвостов РПК, породой после РРС
НИР: ТЭО основных решений по выбору систем разработки и определению нормативной производительности эксплуатационного блока, обоснованию способа разработки, порядка отработки запасов и схемы вскрытия

## Slide 18
  Предложения по оптимизации.
  Инновационные направления оптимизации технических решений
Применение ленточного конвейера длиной 11,5 км вместо ж/д для транспортировки руды до РПК
Инновационное направление
Ожидаемый эффект
Капитальные затраты
Эксплуатационные затраты
Воздействие на окружающую среду
Применение пастовой закладки
Снижение капитальных затрат на хвостохранилище
Снижение затрат на транспортировку хвостов и твердеющую закладку за счет применения оптимального состава
Уменьшение воздействия хвостов на окружающую среду
Разработка оптимальной схемы вскрытия 4мя вертикальными и 2мя наклонными стволами
Снижение капитальных затрат на вскрывающие выработки, оборудование, поверхностный комплекс
Уменьшение числа поверхностных комплексов, складов руды и пород.
Перенос РПК к месторождениям зоны Южная и м. Северное
на 4 км.
Перенос очистных сооружений к РПК
Применение ленточного конвейера Metso Minerals
Отказ от строительства участка ж/д.
Снижение затрат на транспортировку
Снижение воздействия на окружающую среду за счет применения закрытой схемы
Применение пастовой закладки позволяет уменьшить объем хвостохранилища, примерно, в 2 раза
Оптимизация производительности эксплуатационных панелей
Увеличение производительности панели в 2 раза и более, за счет перехода на этажно-камерную систему разработки эксплуатационные модули
Концентрация горных работ, уменьшение выделений радона в воздушную среду
Снижение капитальных затрат на строительство поверхностной галереи , узла перегрузки руды, складов РПК
Снижение эксплуатационных затрат за счет сокращения длины транспортировки руды по наклонным стволам на 25%.
Увеличение производительности панели, отказ от строительства второго каскада подземных выработок – экономия.
Снижение эксплуатационных затрат за счет использования оптимальной схемы транспортирования по наклонным стволам на 25%.

## Slide 19: Предложения по оптимизации. Технология рудо-перерабатывающего комплекса
Извлечение урана – 91%
Конечная продукция – химконцентрат урана
по ASTM C967-08 вместо
закись-окиси по ТУ 95-2009
Извлечение золота ~ 40%, серебра ~ 25%, молибдена – 36%
Достоинства
  Минимальное количество оборудования
  Упрощенная технологическая схема (исключение экстракции)
  Минимальные капитальные и эксплуатационные затраты

## Slide 20: Итоги
Данная презентация дополняет техническое задание на Scoping Study и комментирует:
  Основные характеристики месторождений Эльконского ураново-рудного района.
  Основные вехи проекта и текущую ситуацию.
  Ключевые итоги выполненных к настоящему времени работ, которые будут передаваться Подрядчику в качестве исходных данных (перечень работ приложен к техническому заданию на разработку Scoping Study).

## Slide 21: Контактные данные
Куратор проекта:
  Советник генерального директора ОАО «Атомредметзолото»
  Лесков Михаил Иванович:
    эл. почта: leskov.m.i@armz.ru
    тел: (495) 508-88-08
Руководитель проекта:
  Генеральный директор ЗАО «Эльконский ГМК»
  Варвара Олег Владимирович:
    эл. почта: varvara.o.v@armz.ru
    тел: (495) 644-35-36
Администратор проекта:
  Администратор проектов ЗАО «Эльконский ГМК»
  Социленков Дмитрий Александрович
    эл. почта: sotsilenkov.d.a@armz.ru
    тел: (495) 644-35-36
Специалист по закупкам:
  Специалист департамента закупок ОАО «Атомредметзолото»
  Будет уточнено перед размещением заявки
    эл. почта:
    тел: (495) 508-88-08